apstiprinĀts
 SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

iepirkumu komisijas 
2017.gada 23.augusta sēdē (protokols Nr.1)

ATKLĀTA KONKURSA

“Dzīvojamo māju Cialkovska ielā 5, Zeļinska ielā 5, Zeļinska ielā 7, Zeļinska ielā 9, Jātnieku ielā 80, Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, balkonu remonts”

NOLIKUMS

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/091K

Daugavpils, 2017

I.Vispārīgā informācija

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DDzKSU-2017/091K.

2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |
| --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 41503002485 |
| Juridiskā adrese | Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 |
| Tālrunis, fakss | 654 07260, 654 38872 |
| Elektroniskā pasta adrese | dzksu@dzksu.lv |
| Kontaktpunkts | Iepirkumu speciālists 304.kabinetā |
| Kontaktpersona | Olga Strelkova |
| Tālruņa Nr. | 654 07268 |
| Faksa Nr. | 654 38872 |
| e-pasta adrese | olga.strelkova@dzksu.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |

II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms un daļas

- Iepirkuma priekšmets: dzīvojamo māju balkonu remonts.

- Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

- Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

- Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 (sešas) daļās:

  - 1.DAĻA “Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 5, Daugavpilī, balkonu remonts”;

  - 2.DALA “Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 5, Daugavpilī, balkonu remonts”;

  - 3.DAĻA “Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 7, Daugavpilī, balkonu remonts”;

  - 4.DAĻA “Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 9, Daugavpilī, balkonu remonts”;

  - 5.DAĻA “Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, balkonu remonts”;

  - 6.DAĻA “Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, balkonu remonts”.

- Piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām.

- Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods: 45262900-0 (balkona darbi).

- Paredzamā līgumcena euro bez PVN:

  - Iepirkuma 1.DAĻĀ – līdz EUR 44200.00 (četrdesmit četri tūkstoši divi simti);

  - Iepirkuma 2.DAĻĀ – līdz EUR 47600.00 (četrdesmit septiņi tūkstoši seši simti);

  - Iepirkuma 3.DAĻĀ – līdz EUR 47600.00 (četrdesmit septiņi tūkstoši seši simti);

  - Iepirkuma 4.DAĻĀ – līdz EUR 47600.00 (četrdesmit septiņi tūkstoši seši simti);

  - Iepirkuma 5.DAĻĀ – līdz EUR 46700.00 (četrdesmit seši tūkstoši septiņi simti);

  - Iepirkuma 6.DAĻĀ – līdz EUR 47600.00 (četrdesmit septiņi tūkstoši seši simti).

III. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta

- Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (2.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (6.pielikums).

- Līguma darbības termiņš: 120 (viens simts divdesmit) kalendāras dienas, saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem.

- Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts līgumslēdzēju pusēm vienojoties, līgumsumma paliek nemainīga.

- Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta,
 datums un laiks, ieinteresēto piegādātāju sanāksme

- Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2017.gada 21.septembrim, plkst.14:00 pēc vietējā laika.

- Saņemot piedāvājumu, SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iepirkumu speciālists vai tā prombūtnes laikā Ekonomiskās-plānošanas daļas darbinieks uz ārējā piedāvājuma aploksnes (bandroles) iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts un apstiprina to ar savu parakstu. Pēc pretendenta lūguma, atbildīgais darbinieks izdara piedāvājuma aploksnes kserokopiju un izsniedz pretendenta pārstāvim vai parakstās par piedāvājuma saņemšanu.

- Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikumā noteiktajā vietā un termiņā.

- Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc konkursa pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai tas nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to neatvērtu ierakstītā pasta sūtījumā nosūta atpakaļ pretendentam, vai izsniedz personīgi.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 21.septembrī, plkst.14.00, SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 210.kabinetā, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko atklātu sanāksmi. Ikviens interesants ir tiesīgs piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

- Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas.

V. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta.

- Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

VI. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

- Piedāvājums iesniedzams vienā oriģināla eksemplārā.

- Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV – 5417, Latvija Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs Iepirkumam “Dzīvojamo māju Cialkovska ielā 5, Zeļinska ielā 5, Zeļinska ielā 7, Zeļinska ielā 9, Jātnieku ielā 80, Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, balkonu remonts” ID Nr. SIA DDzKSU-2017/091K Neatvērt līdz 2017.gada 21.septembrim, plkst. 14:00

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

- Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras ir pārstāvības tiesības reģistrētas, vai kura ir tam pilnvarota.

- Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

VII. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam:

  - Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu:

    - Iepirkuma 1.DAĻĀ - EUR 884,00 apmērā;

    - Iepirkuma 2.DAĻĀ - EUR 952,00 apmērā;

    - Iepirkuma 3.DAĻĀ - EUR 952,00 apmērā;

    - Iepirkuma 4.DAĻĀ - EUR 952,00 apmērā;

    - Iepirkuma 5.DAĻĀ - EUR 934,00 apmērā;

    - Iepirkuma 6.DAĻĀ - EUR 952,00 apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai iemaksājot naudas summu bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV08 HABA 0551 0024 3059 6 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursa „Dzīvojamo māju Cialkovska ielā 5, Zeļinska ielā 5, Zeļinska ielā 7, Zeļinska ielā 9, Jātnieku ielā 80, Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, balkonu remonts”, ID Nr.SIA DDzKSU-2017/091K, 1.daļā/2.daļā utt.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā. Ja pretendents iemaksā nodrošinājumu, maksājuma uzdevuma apliecinātu kopiju iešuj piedāvājumā.

  - Pretendentu iesniegtie piedāvājuma nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti pēc pretendentu rakstiska pieprasījuma. Iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts divu nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

  - Iepirkuma piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, vai tiks iesniegts Nolikuma prasībām neatbilstošs nodrošinājums, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - Nolikuma 32.3.punktā noteiktajam termiņam;

    - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Nolikumā noteiktajos gadījumos;

    - garantijai jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā;

    - garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Nolikumā noteiktajos gadījumos;

    - apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda samaksu apliecinošais dokuments;

    - polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

VIII. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no konkursa daļas, kurā iesniedz piedāvājumu.

- Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. Ar normatīvo aktu var iepazīties https://likumi.lv/doc.php?id=287760.

- Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie alternatīvie izslēgšanas nosacījumi netiks piemēroti.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

  - titullapa (pēc izvēles).

  - satura rādītājs (pēc izvēles).

  - parakstīts Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu).

  - piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (neiešūts kopējā piedāvājumā) un piedāvājuma nodrošinājuma kopija (iešūta kopējā piedāvājumā). Ja piedāvājuma nodrošinājumu iemaksā kontā, pievieno maksājuma uzdevuma kopiju.

  - kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (atlases dokumenti), atbilstoši iepirkuma Nolikuma 41.punkta prasībām. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2.pielikums). Regulas pielikumi pieejami word dokumenta formātā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.

  - parakstīts rakstisks apliecinājums par iespēju veikt pretendenta un pretendenta norādītā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku – piecu dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  - parakstīts Finanšu piedāvājums.

  - parakstīts Tehniskais piedāvājums.

- Finanšu piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:

  - Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums).

  - Finanšu un tehniskajā piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

  - Finanšu un tehniskajām piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.

- Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas kārtība:

  - Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst iepirkuma nolikumam, tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem (izmantojamie materiāli, tehnoloģijas u.c.) pilnībā jāatbilst piedāvājuma iesniegšanas brīdī Latvijas Republikas spēkā esošajiem būvnormatīviem, ugunsdrošības normām un CE marķējuma prasībām;

  - tehniskais piedāvājums sastāv no:

    - tāmēm, kurās jāietver visas ar būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, visi darbi un materiāli, un kas sastādītas atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības;

    - objekta apsekošanas akts (5.pielikums).

- Pasūtītājs visām ieinteresētajām personām nodrošina Objektu apsekošanu dabā 2017.gada 11.septembrī, plkst.10.00 (Cialkovskā ielā 5, Daugavpilī), vai pēc ieinteresētās personas lūguma citā iepriekš saskaņotā laikā. Par Objektu apsekošanu dabā Pretendents aizpilda objektu apsekošanas lapu (5.pielikums) divos eksemplāros. Vienu eksemplāru iesniedz Pasūtītāja pārstāvim.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai konkursa daļās:

| Nr. | Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības | Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām |
| --- | --- | --- |
| 41.1. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz ziņas par to, vai pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). |
| 41.2. | Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuriem nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. | Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Lai apliecinātu nolikuma 45.2.punkta izpildi, pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
|  | Tehniskās un profesionālās spējas | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| 41.3. | Pretendentam iepriekšējo piecu gadu periodā, vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto vai līdzīgo būvdarbu veikšanā. | Pretendenta rakstiska informācija par iepriekšējo piecu gadu laikā (2016., 2015., 2014., 2013., 2012., un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) vismaz 2 (diviem) sekmīgi izpildītiem šī iepirkuma raksturam līdzvērtīgu būvdarbu līgumiem, kur būvobjekts ir nodots ekspluatācijā. Pieredzes apliecināšanai ir jāpievieno pozitīvas būvdarbu pasūtītāju atsauksmes. |
| 41.4. | Pretendents nodrošina kvalificētu būvspeciālistu un speciālistu piesaisti līguma izpildei. Pretendenta atbildīgajām būvdarbu vadītājam iepriekšējo piecu gadu laikā jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) būvprojektu (kuri nodoti ekspluatācijā) būvdarbu vadīšanā. | Iepirkuma līgumā iesaistāmo būvspeciālistu un speciālistu saraksts (Nolikuma 4.pielikums), vismaz šādās jomās: ēku būvdarbu vadīšanā; darba aizsardzībā. Pretendenta atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts (Curriculum Vitae). |

- Piegādātājs var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

IX. Apakšuzņēmēji un piegādātāju apvienības

- Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

- Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

  - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

  - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

- Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums vai līdzvērtīgs dokuments, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam.

- Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

X. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

  - Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

  - Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Pieņems lēmumu par uzvarētāju.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

XI. Citi noteikumi

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.

- Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.

- Ja piegādātājs vai kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju Iepirkuma komisija nosūta piegādātājam vai kandidātam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

# VIII. Nolikuma pielikumu saraksts

1. Pieteikuma forma dalībai atklātā konkursā;

2. Tehniskā specifikācija;

3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma;

4. Kvalifikācijas apraksts veidlapa;

5. Objekta apsekošanas akts veidlapa;

6. Iepirkuma līguma projekts.

1. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/091K

nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds ___________________________, amats ______________

tālrunis_________________________, mobilais ______________________________________

fakss (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)_______________________________________ ,

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules, ja nav faksa)____________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)_______________________________________________

Bankas rekvizīti _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Dzīvojamo māju Cialkovska ielā 5, Zeļinska ielā 5, Zeļinska ielā 7, Zeļinska ielā 9, Jātnieku ielā 80, Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, balkonu remonts”, identifikācijas Nr.SIA DDzKSU-2017/091K, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.3. uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie izslēgšanas noteikumi;

2.4. ka pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi iepirkuma līguma izpildei;

2.5. tiks nodrošināts izpildīto darbu garantijas termiņš vismaz 5 (pieci) gadi un ka būvniecības darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām un būvmateriālu garantijas kalpošanas termiņš vismaz 5 (pieci) gadi;

2.6. iepirkuma līguma projekts ir izskatīts un piekrīt līgumā noteiktiem nosacījumiem;

2.7. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

3. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

4. Piekrīt informācijas apmaiņai pa faksu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

5. informē, ka __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam;

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/091K

nolikumam

Tehniskā specifikācija

1.DAĻA “Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 5, Daugavpilī, balkonu remonts”

Veikt dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 5, Daugavpilī, balkonu remontu saskaņā ar skici un šādiem darbu apjomiem:

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona apšuvumu izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 131 |
| 2. | Balkona seguma kārtas izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 90 |
| 3. | Balkona pamatnes izjaukšana, būvgružu utilizācija | m3 | 0.36 |
| 4. | Skārda lasmeņa izjaukšana, būvgružu utilizācija | m | 190 |
| 5. | Balkona metāla norobežojuma nomaiņa, būvgružu utilizācija | m2 nožog. | 226 |
| 6. | Tērauda sloksnes b= 50 mm t= 8mm ierīkošana | m | 115 |
| 7. | Tērauda leņķa L100 t=8mm ierīkošana | m | 177 |
| 8. | Apmetuma ar stikla šķiedru sietu ierīkošana | m2 | 32 |
| 9. | Ametuma gruntēšana | m2 | 32 |
| 10. | Dekoratīvā fasādes apmetuma ierīkošana | m2 | 32 |
| 11. | Dekoratīva apmetuma krāsošana (H486 „TIKKURILA” katalogs) | m2 | 32 |
| 12. | Balkona plātnes betonēšana | m3 | 0.36 |
| 13. | Veidņu ierīkošana | m2 | 4 |
| 14. | Hidroizolācijas membrānas ierīkošana | m2 | 102 |
| 15. | Skārda lasmeņu uzstādīšana pa balkona plātnes perimetru un pie sienām (PURAL b=0.55mm) | m | 271 |
| 16. | Jauno betona kārtas ierīkošana ar stiegrošanu (siets d=4 mm, 100x100mm) un ķieģeļu klāšanas sietu | m2 | 90 |
| 17. | Stiegru apstrāde ar pretkorozijas līdzekļiem | m2 balk.plat. | 46 |
| 18. | Balkona plātnes apakšējas virsmas remonts ar SKREPA M500 vai ekvivalentu | m2 | 92 |
| 19. | Balkona plātnes apakšējas virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (G482 „TIKKURILA” katalogs) | m2 | 92 |
| 20. | Esošo U-veida profilu sagatavošana un krāsošana | m2 | 11 |
| 21. | Balkona metāla norobežojuma krāsošana specialā rūpnīcā | m2 nožog. | 226 |
| 22. | Balkona norobežojuma apšuvums no skārda PP-20 profila ar PURAL pārklājumu b=0.55mm,RR 37 krāsa | m2 | 219 |
| 23. | Balkona konstrukcijas nojaukšana | balk. | 3 |

Īpašie noteikumi:

- Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 5, Daugavpilī, kopējais remontējamo balkonu skaits ir 52 (piecdesmit divi) gab.

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Līguma darbības laikā darbuzņēmējam jābūt spēkā esošām celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisēm.

- Darbam izmantot apdares skārda sienas profilētas loksnes PP-20 ar PURAL pārklājumu (RR 37), piestiprināt ar speciālām hermētiskam skrūvēm. Apdares skārda izstrādājumi jābūt savienoti ar horizontālo ieloku un ar hermētiķu pielietošanu. Būvdarbu laikā nodrošināt zemāk esošo balkonu saglabāšanu no bojājumiem.

- Paredzamais darbu veikšanas laiks – 2018.gads.

- Remontdarbus veikt 120 bez nokrišņu kalendāro dienu laikā.

- Izmantojamo iekārtu elektroapgādes jautājumu darbuzņēmējs lemj patstāvīgi, iekļaujot visus izdevumus mehānismos. Remontdarbu veikšanai, tāmēs virsizdevumos paredzēt autotorņa izmaksas.

- Tāmes sastādīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Būvniecības koptāmē ietvert finanšu rezervi neparedzētiem darbiem un izdevumiem 2% apmērā.

- Darbus veikt saskaņā ar skici (sk. pielikumā), ievērojot būvniecības un montāžas tehnoloģijas, darba drošības un higiēnas prasības, normatīvus un tehniskus noteikumus.

- Visiem darbos izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem. Pēc pieprasījuma jāiesniedz materiālu sertifikātus, kuri apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

- Darbu un būvdarbos izmantoto materiālu garantija jānodrošina vismaz 5 gadi. Pēc būvdarbu pabeigšanas, jāiesniedz garantijas perioda garantijas polisi uz 5 gadiem, saskaņā ar līguma nosacījumiem (sk. 6.pielikumu).

- Darbu apjomu sadalījums pa dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļiem Excel formātā pielikumā.

2.DAĻA “Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 5, Daugavpilī, balkonu remonts”

Veikt dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 5, Daugavpilī, balkonu remontu saskaņā ar skici un šādiem darbu apjomiem:

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona apšuvumu izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 118 |
| 2. | Balkona seguma kārtas izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 92 |
| 3. | Skārda lasmeņa izjaukšana, būvgružu utilizācija | m | 198 |
| 4. | Balkona metāla norobežojuma nomaiņa, būvgružu utilizācija | m2 nožog. | 243 |
| 5. | Tērauda sloksnes b= 50 mm t= 8mm ierīkošana | m | 124 |
| 6. | Tērauda leņķa L100 t=8mm ierīkošana | m | 191 |
| 7. | Apmetuma ar stikla šķiedru sietu ierīkošana | m2 | 34 |
| 8. | Ametuma gruntēšana | m2 | 34 |
| 9. | Dekoratīvā fasādes apmetuma ierīkošana | m2 | 34 |
| 10. | Dekoratīva apmetuma krāsošana (H486 „TIKKURILA” katalogs) | m2 | 34 |
| 11. | Hidroizolācijas membrānas ierīkošana | m2 | 104 |
| 12. | Skārda lasmeņu uzstādīšana pa balkona plātnes perimetru un pie sienām (PURAL b=0.55mm) | m | 276 |
| 13. | Jauno betona kārtas ierīkošana ar stiegrošanu (siets d=4 mm, 100x100mm) un ķieģeļu klāšanas sietu | m2 | 92 |
| 14. | Stiegru apstrāde ar pretkorozijas līdzekļiem | m2 balk.plat. | 66 |
| 15. | Balkona plātnes apakšējas virsmas remonts ar SKREPA M500 vai ekvivalentu | m2 | 85 |
| 16. | Balkona plātnes apakšējas virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (G482 „TIKKURILA” katalogs) | m2 | 99 |
| 17. | Esošo U-veida profilu sagatavošana un krāsošana | m2 | 12 |
| 18. | Balkona metāla norobežojuma krāsošana specialā rūpnīcā | m2 nožog. | 243 |
| 19. | Balkona norobežojuma apšuvums no skārda PP-20 profila ar PURAL pārklājumu b=0.55mm,RR 37 krāsa | m2 | 236 |

Īpašie noteikumi:

- Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 5, Daugavpilī, kopējais remontējamo balkonu skaits ir 56 (piecdesmit seši) gab.

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Līguma darbības laikā darbuzņēmējam jābūt spēkā esošām celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisēm.

- Darbam izmantot apdares skārda sienas profilētas loksnes PP-20 ar PURAL pārklājumu (RR 37), piestiprināt ar speciālām hermētiskam skrūvēm. Apdares skārda izstrādājumi jābūt savienoti ar horizontālo ieloku un ar hermētiķu pielietošanu. Būvdarbu laikā nodrošināt zemāk esošo balkonu saglabāšanu no bojājumiem.

- Paredzamais darbu veikšanas laiks – 2018.gads.

- Remontdarbus veikt 120 bez nokrišņu kalendāro dienu laikā.

- Izmantojamo iekārtu elektroapgādes jautājumu darbuzņēmējs lemj patstāvīgi, iekļaujot visus izdevumus mehānismos. Remontdarbu veikšanai, tāmēs virsizdevumos paredzēt autotorņa izmaksas.

- Tāmes sastādīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Būvniecības koptāmē ietvert finanšu rezervi neparedzētiem darbiem un izdevumiem 2% apmērā.

- Darbus veikt saskaņā ar skici (sk. pielikumā), ievērojot būvniecības un montāžas tehnoloģijas, darba drošības un higiēnas prasības, normatīvus un tehniskus noteikumus.

- Visiem darbos izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem. Pēc pieprasījuma jāiesniedz materiālu sertifikātus, kuri apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

- Darbu un būvdarbos izmantoto materiālu garantija jānodrošina vismaz 5 gadi. Pēc būvdarbu pabeigšanas, jāiesniedz garantijas perioda garantijas polisi uz 5 gadiem, saskaņā ar līguma nosacījumiem (sk. 6.pielikumu).

- Darbu apjomu sadalījums pa dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļiem Excel formātā pielikumā.

3.DAĻA “Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 7, Daugavpilī, balkonu remonts”

Veikt dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 7, Daugavpilī, balkonu remontu saskaņā ar skici un šādiem darbu apjomiem:

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona apšuvumu izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 160 |
| 2. | Balkona seguma kārtas izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 99 |
| 3. | Balkona pamatnes izjaukšana, būvgružu utilizācija | m3 | 2.6 |
| 4. | Skārda lasmeņa izjaukšana, būvgružu utilizācija | m | 213 |
| 5. | Balkona metāla norobežojuma nomaiņa, būvgružu utilizācija | m2 nožog. | 243 |
| 6. | Tērauda sloksnes b= 50 mm t= 8mm ierīkošana | m | 124 |
| 7. | Tērauda leņķa L100 t=8mm ierīkošana | m | 191 |
| 8. | Apmetuma ar stikla šķiedru sietu ierīkošana | m2 | 34 |
| 9. | Ametuma gruntēšana | m2 | 34 |
| 10. | Dekoratīvā fasādes apmetuma ierīkošana | m2 | 34 |
| 11. | Dekoratīva apmetuma krāsošana (H486 „TIKKURILA” katalogs) | m2 | 34 |
| 12. | Balkona plātnes betonēšana | m3 | 2.6 |
| 13. | Veidņu ierīkošana | m2 | 28 |
| 14. | Hidroizolācijas membrānas ierīkošana | m2 | 112 |
| 15. | Skārda lasmeņu uzstādīšana pa balkona plātnes perimetru un pie sienām (PURAL b=0.55mm) | m | 297 |
| 16. | Jauno betona kārtas ierīkošana ar stiegrošanu (siets d=4 mm, 100x100mm) un ķieģeļu klāšanas sietu | m2 | 99 |
| 17. | Stiegru apstrāde ar pretkorozijas līdzekļiem | m2 balk.plat. | 99 |
| 18. | Balkona plātnes apakšējas virsmas remonts ar SKREPA M500 vai ekvivalentu | m2 | 99 |
| 19. | Balkona plātnes apakšējas virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (G482 „TIKKURILA” katalogs) | m2 | 99 |
| 20. | Esošo U-veida profilu sagatavošana un krāsošana | m2 | 12 |
| 21. | Balkona metāla norobežojuma krāsošana specialā rūpnīcā | m2 nožog. | 243 |
| 22. | Balkona norobežojuma apšuvums no skārda PP-20 profila ar PURAL pārklājumu b=0.55mm,RR 37 krāsa | m2 | 236 |
| 23. | Balkona konstrukcijas nojaukšana | balk. | 6 |

Īpašie noteikumi:

- Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 7, Daugavpilī, kopējais remontējamo balkonu skaits ir 56 (piecdesmit seši) gab.

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Līguma darbības laikā darbuzņēmējam jābūt spēkā esošām celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisēm.

- Darbam izmantot apdares skārda sienas profilētas loksnes PP-20 ar PURAL pārklājumu (RR 37), piestiprināt ar speciālām hermētiskam skrūvēm. Apdares skārda izstrādājumi jābūt savienoti ar horizontālo ieloku un ar hermētiķu pielietošanu. Būvdarbu laikā nodrošināt zemāk esošo balkonu saglabāšanu no bojājumiem.

- Paredzamais darbu veikšanas laiks – 2018.gads.

- Remontdarbus veikt 120 bez nokrišņu kalendāro dienu laikā.

- Izmantojamo iekārtu elektroapgādes jautājumu darbuzņēmējs lemj patstāvīgi, iekļaujot visus izdevumus mehānismos. Remontdarbu veikšanai, tāmēs virsizdevumos paredzēt autotorņa izmaksas.

- Tāmes sastādīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Būvniecības koptāmē ietvert finanšu rezervi neparedzētiem darbiem un izdevumiem 2% apmērā.

- Darbus veikt saskaņā ar skici (sk. pielikumā), ievērojot būvniecības un montāžas tehnoloģijas, darba drošības un higiēnas prasības, normatīvus un tehniskus noteikumus.

- Visiem darbos izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem. Pēc pieprasījuma jāiesniedz materiālu sertifikātus, kuri apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

- Darbu un būvdarbos izmantoto materiālu garantija jānodrošina vismaz 5 gadi. Pēc būvdarbu pabeigšanas, jāiesniedz garantijas perioda garantijas polisi uz 5 gadiem, saskaņā ar līguma nosacījumiem (sk. 6.pielikumu).

- Darbu apjomu sadalījums pa dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļiem Excel formātā pielikumā.

4.DAĻA “Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 9, Daugavpilī, balkonu remonts”

Veikt dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 9, Daugavpilī, balkonu remontu saskaņā ar skici un šādiem darbu apjomiem:

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona apšuvumu izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 151 |
| 2. | Balkona seguma kārtas izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 99 |
| 3. | Skārda lasmeņa izjaukšana, būvgružu utilizācija | m | 213 |
| 4. | Balkona metāla norobežojuma nomaiņa, būvgružu utilizācija | m2 nožog. | 243 |
| 5. | Tērauda sloksnes b= 50 mm t= 8mm ierīkošana | m | 124 |
| 6. | Tērauda leņķa L100 t=8mm ierīkošana | m | 191 |
| 7. | Apmetuma ar stikla šķiedru sietu ierīkošana | m2 | 34 |
| 8. | Ametuma gruntēšana | m2 | 34 |
| 9. | Dekoratīvā fasādes apmetuma ierīkošana | m2 | 34 |
| 10. | Dekoratīva apmetuma krāsošana (H486 „TIKKURILA” katalogs) | m2 | 34 |
| 11. | Hidroizolācijas membrānas ierīkošana | m2 | 112 |
| 12. | Skārda lasmeņu uzstādīšana pa balkona plātnes perimetru un pie sienām (PURAL b=0.55mm) | m | 297 |
| 13. | Jauno betona kārtas ierīkošana ar stiegrošanu (siets d=4 mm, 100x100mm) un ķieģeļu klāšanas sietu | m2 | 99 |
| 14. | Stiegru apstrāde ar pretkorozijas līdzekļiem | m2 balk.plat. | 81 |
| 15. | Balkona plātnes apakšējas virsmas remonts ar SKREPA M500 vai ekvivalentu | m2 | 99 |
| 16. | Balkona plātnes apakšējas virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (G482 „TIKKURILA” katalogs) | m2 | 99 |
| 17. | Esošo U-veida profilu sagatavošana un krāsošana | m2 | 12 |
| 18. | Balkona metāla norobežojuma krāsošana specialā rūpnīcā | m2 nožog. | 243 |
| 19. | Balkona norobežojuma apšuvums no skārda PP-20 profila ar PURAL pārklājumu b=0.55mm,RR 37 krāsa | m2 | 236 |
| 20. | Balkona konstrukcijas nojaukšana | balk. | 7 |

Īpašie noteikumi:

- Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 9, Daugavpilī, kopējais remontējamo balkonu skaits ir 56 (piecdesmit seši) gab.

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Līguma darbības laikā darbuzņēmējam jābūt spēkā esošām celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisēm.

- Darbam izmantot apdares skārda sienas profilētas loksnes PP-20 ar PURAL pārklājumu (RR 37), piestiprināt ar speciālām hermētiskam skrūvēm. Apdares skārda izstrādājumi jābūt savienoti ar horizontālo ieloku un ar hermētiķu pielietošanu. Būvdarbu laikā nodrošināt zemāk esošo balkonu saglabāšanu no bojājumiem.

- Paredzamais darbu veikšanas laiks – 2018.gads.

- Remontdarbus veikt 120 bez nokrišņu kalendāro dienu laikā.

- Izmantojamo iekārtu elektroapgādes jautājumu darbuzņēmējs lemj patstāvīgi, iekļaujot visus izdevumus mehānismos. Remontdarbu veikšanai, tāmēs virsizdevumos paredzēt autotorņa izmaksas.

- Tāmes sastādīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Būvniecības koptāmē ietvert finanšu rezervi neparedzētiem darbiem un izdevumiem 2% apmērā.

- Darbus veikt saskaņā ar skici (sk. pielikumā), ievērojot būvniecības un montāžas tehnoloģijas, darba drošības un higiēnas prasības, normatīvus un tehniskus noteikumus.

- Visiem darbos izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem. Pēc pieprasījuma jāiesniedz materiālu sertifikātus, kuri apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

- Darbu un būvdarbos izmantoto materiālu garantija jānodrošina vismaz 5 gadi. Pēc būvdarbu pabeigšanas, jāiesniedz garantijas perioda garantijas polisi uz 5 gadiem, saskaņā ar līguma nosacījumiem (sk. 6.pielikumu).

- Darbu apjomu sadalījums pa dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 9, Daugavpilī, dzīvokļiem Excel formātā pielikumā.

5.DAĻA “Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, balkonu remonts”

Veikt dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, balkonu remontu saskaņā ar skici un šādiem darbu apjomiem:

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona apšuvumu izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 150 |
| 2. | Balkona seguma kārtas izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 96 |
| 3. | Balkona pamatnes izjaukšana, būvgružu utilizācija | m3 | 2.7 |
| 4. | Skārda lasmeņa izjaukšana, būvgružu utilizācija | m | 206 |
| 5. | Balkona metāla norobežojuma nomaiņa, būvgružu utilizācija | m2 nožog. | 239 |
| 6. | Tērauda sloksnes b= 50 mm t= 8mm ierīkošana | m | 121 |
| 7. | Tērauda leņķa L100 t=8mm ierīkošana | m | 187 |
| 8. | Apmetuma ar stikla šķiedru sietu ierīkošana | m2 | 33 |
| 9. | Ametuma gruntēšana | m2 | 33 |
| 10. | Dekoratīvā fasādes apmetuma ierīkošana | m2 | 33 |
| 11. | Dekoratīva apmetuma krāsošana (H486 „TIKKURILA” katalogs) | m2 | 33 |
| 12. | Balkona plātnes betonēšana | m3 | 2.7 |
| 13. | Veidņu ierīkošana | m2 | 30 |
| 14. | Hidroizolācijas membrānas ierīkošana | m2 | 108 |
| 15. | Skārda lasmeņu uzstādīšana pa balkona plātnes perimetru un pie sienām (PURAL b=0.55mm) | m | 287 |
| 16. | Jauno betona kārtas ierīkošana ar stiegrošanu (siets d=4 mm, 100x100mm) un ķieģeļu klāšanas sietu | m2 | 96 |
| 17. | Stiegru apstrāde ar pretkorozijas līdzekļiem | m2 balk.plat. | 78 |
| 18. | Balkona plātnes apakšējas virsmas remonts ar SKREPA M500 vai ekvivalentu | m2 | 97 |
| 19. | Balkona plātnes apakšējas virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (G482 „TIKKURILA” katalogs) | m2 | 97 |
| 20. | Esošo U-veida profilu sagatavošana un krāsošana | m2 | 11 |
| 21. | Balkona metāla norobežojuma krāsošana specialā rūpnīcā | m2 nožog. | 239 |
| 22. | Balkona norobežojuma apšuvums no skārda PP-20 profila ar PURAL pārklājumu b=0.55mm,RR 37 krāsa | m2 | 231 |
| 23. | Balkona konstrukcijas nojaukšana | balk. | 5 |

Īpašie noteikumi:

- Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, kopējais remontējamo balkonu skaits ir 55 (piecdesmit pieci) gab.

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Līguma darbības laikā darbuzņēmējam jābūt spēkā esošām celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisēm.

- Darbam izmantot apdares skārda sienas profilētas loksnes PP-20 ar PURAL pārklājumu (RR 37), piestiprināt ar speciālām hermētiskam skrūvēm. Apdares skārda izstrādājumi jābūt savienoti ar horizontālo ieloku un ar hermētiķu pielietošanu. Būvdarbu laikā nodrošināt zemāk esošo balkonu saglabāšanu no bojājumiem.

- Paredzamais darbu veikšanas laiks – 2018.gads.

- Remontdarbus veikt 120 bez nokrišņu kalendāro dienu laikā.

- Izmantojamo iekārtu elektroapgādes jautājumu darbuzņēmējs lemj patstāvīgi, iekļaujot visus izdevumus mehānismos. Remontdarbu veikšanai, tāmēs virsizdevumos paredzēt autotorņa izmaksas.

- Tāmes sastādīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Būvniecības koptāmē ietvert finanšu rezervi neparedzētiem darbiem un izdevumiem 2% apmērā.

- Darbus veikt saskaņā ar skici (sk. pielikumā), ievērojot būvniecības un montāžas tehnoloģijas, darba drošības un higiēnas prasības, normatīvus un tehniskus noteikumus.

- Visiem darbos izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem. Pēc pieprasījuma jāiesniedz materiālu sertifikātus, kuri apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

- Darbu un būvdarbos izmantoto materiālu garantija jānodrošina vismaz 5 gadi. Pēc būvdarbu pabeigšanas, jāiesniedz garantijas perioda garantijas polisi uz 5 gadiem, saskaņā ar līguma nosacījumiem (sk. 6.pielikumu).

- Darbu apjomu sadalījums pa dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, dzīvokļiem Excel formātā pielikumā.

6.DAĻA “Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, balkonu remonts”

Veikt dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, balkonu remontu saskaņā ar skici un šādiem darbu apjomiem:

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona apšuvumu izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 126 |
| 2. | Balkona seguma kārtas izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 97 |
| 3. | Skārda lasmeņa izjaukšana, būvgružu utilizācija | m | 209 |
| 4. | Balkona metāla norobežojuma nomaiņa, būvgružu utilizācija | m2 nožog. | 243 |
| 5. | Tērauda sloksnes b= 50 mm t= 8mm ierīkošana | m | 124 |
| 6. | Tērauda leņķa L100 t=8mm ierīkošana | m | 191 |
| 7. | Apmetuma ar stikla šķiedru sietu ierīkošana | m2 | 34 |
| 8. | Ametuma gruntēšana | m2 | 34 |
| 9. | Dekoratīvā fasādes apmetuma ierīkošana | m2 | 34 |
| 10. | Dekoratīva apmetuma krāsošana (H486 „TIKKURILA” katalogs) | m2 | 34 |
| 11. | Hidroizolācijas membrānas ierīkošana | m2 | 110 |
| 12. | Skārda lasmeņu uzstādīšana pa balkona plātnes perimetru un pie sienām (PURAL b=0.55mm) | m | 292 |
| 13. | Jauno betona kārtas ierīkošana ar stiegrošanu (siets d=4 mm, 100x100mm) un ķieģeļu klāšanas sietu | m2 | 97 |
| 14. | Stiegru apstrāde ar pretkorozijas līdzekļiem | m2 balk.plat. | 55 |
| 15. | Balkona plātnes apakšējas virsmas remonts ar SKREPA M500 vai ekvivalentu | m2 | 99 |
| 16. | Balkona plātnes apakšējas virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (G482 „TIKKURILA” katalogs) | m2 | 99 |
| 17. | Esošo U-veida profilu sagatavošana un krāsošana | m2 | 12 |
| 18. | Balkona metāla norobežojuma krāsošana specialā rūpnīcā | m2 nožog. | 243 |
| 19. | Balkona norobežojuma apšuvums no skārda PP-20 profila ar PURAL pārklājumu b=0.55mm,RR 37 krāsa | m2 | 236 |
| 20. | Balkona konstrukcijas nojaukšana | balk. | 3 |

Īpašie noteikumi:

- Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, kopējais remontējamo balkonu skaits ir 56 (piecdesmit seši) gab.

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Līguma darbības laikā darbuzņēmējam jābūt spēkā esošām celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisēm.

- Darbam izmantot apdares skārda sienas profilētas loksnes PP-20 ar PURAL pārklājumu (RR 37), piestiprināt ar speciālām hermētiskam skrūvēm. Apdares skārda izstrādājumi jābūt savienoti ar horizontālo ieloku un ar hermētiķu pielietošanu. Būvdarbu laikā nodrošināt zemāk esošo balkonu saglabāšanu no bojājumiem.

- Paredzamais darbu veikšanas laiks – 2018.gads.

- Remontdarbus veikt 120 bez nokrišņu kalendāro dienu laikā.

- Izmantojamo iekārtu elektroapgādes jautājumu darbuzņēmējs lemj patstāvīgi, iekļaujot visus izdevumus mehānismos. Remontdarbu veikšanai, tāmēs virsizdevumos paredzēt autotorņa izmaksas.

- Tāmes sastādīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Būvniecības koptāmē ietvert finanšu rezervi neparedzētiem darbiem un izdevumiem 2% apmērā.

- Darbus veikt saskaņā ar skici (sk. pielikumā), ievērojot būvniecības un montāžas tehnoloģijas, darba drošības un higiēnas prasības, normatīvus un tehniskus noteikumus.

- Visiem darbos izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem. Pēc pieprasījuma jāiesniedz materiālu sertifikātus, kuri apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

- Darbu un būvdarbos izmantoto materiālu garantija jānodrošina vismaz 5 gadi. Pēc būvdarbu pabeigšanas, jāiesniedz garantijas perioda garantijas polisi uz 5 gadiem, saskaņā ar līguma nosacījumiem (sk. 6.pielikumu).

- Darbu apjomu sadalījums pa dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, dzīvokļiem Excel formātā pielikumā.

3. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/091K

nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamo māju Cialkovska ielā 5, Zeļinska ielā 5, Zeļinska ielā 7, Zeļinska ielā 9, Jātnieku ielā 80, Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, balkonu remonts”, ID Nr.SIA DDzKSU-2017/091K prasībām, piedāvājam iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā veikt noteiktus tehniskajā specifikācija būvdarbus par šādu līgumsummu:

| Iepirkuma daļas nosaukums | Piedāvātā līgumcena euro bez PVN | Piedāvātā līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/091K

nolikumam

Kvalifikācijas apraksts

2017.gada ____.____________

1) Pretendents norāda, ka atbildīgais par līguma izpildi kopumā būs __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti).

2) Pretendents pakalpojuma izpildei piedāvā šādu sertificēto atbildīgo speciālistu:

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs | Tālrunis | Uzņēmums, kurā speciālists ir nodarbināts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) Piedāvātie konkrēto darbu veikšanai speciālisti:

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs | Projekta daļa, kura tiek nodota vadīšanai un nododamie darba uzdevumi | Uzņēmums, kurā speciālists ir nodarbināts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) atkārtoti norāda, ka plāno iesaistīt daļas līguma izpildē šādus atsevišķo darbu veicējus, apakšuzņēmējus (piemēram atsevišķo darbu veicēji, ja tādi ir):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

Pielikumā: atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts (CV), atbilstoši iepirkuma nolikuma 41.4.punkta prasībām.

| Vārds Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5. Pielikums iepirkuma nolikumam

Dzīvojamo māju Cialkovska ielā 5, Zeļinska ielā 5, Zeļinska ielā 7, Zeļinska ielā 9, Jātnieku ielā 80, Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, balkonu remonts
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/091K

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkums: “Dzīvojamo māju Cialkovska ielā 5, Zeļinska ielā 5, Zeļinska ielā 7, Zeļinska ielā 9, Jātnieku ielā 80, Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, balkonu remonts” ID Nr. SIA DDzKSU-2017/091K

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Būvuzņēmēja pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem Remontdarbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu Remontdarbu izpildei objektā (-os).

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Būvuzņēmēja pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- |

6. Pielikums iepirkuma nolikumam

Dzīvojamo māju Cialkovska ielā 5, Zeļinska ielā 5, Zeļinska ielā 7, Zeļinska ielā 9, Jātnieku ielā 80, Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, balkonu remonts
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/091K

Līguma projekts

### DARBUZŅĒMUMA  LĪGUMS Nr.SIA DDzKSU-2017/____

Daugavpilī                                                                                    2017.gada ____.__________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas reģistrēta Latvijas Republikas  komercreģistrā 2004.gada 21.janvārī ar Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses

un

____________________________________________________________________________________________________________ (turpmāk – Darbuzņēmējs) no otras puses, (Darbuzņēmējs un Pasūtītājs kopā saukti Puses),

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma Nr. SIA DDzKSU-2017/___ rezultātiem, dzīvojamās mājas Nr.____, _____________ ielā, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku __________gada ___.________ kopības lēmumu (kopsapulces protokols reģistrēts ___.___._____., Nr.__________), bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz Darbuzņēmuma līgumu (turpmāk – Līgums)  par sekojošo:

- LĪGUMA  PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Darbuzņēmējs apņemas veikt darbus, kas saistīti ar ___________________ (turpmāk – Darbi), pamatojoties uz finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.1), lokālo tāmi-piedāvājumu Nr.1 (Pielikums Nr.2), Darba uzdevumu (Pielikums Nr.3) un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes saskaņotu skici (Pielikums Nr.4), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2.  Dzīvojamā māja _______________________ un tai piegulošā teritorija, kur paredzēta Darbu izpilde, Līguma izpratnē – Objekts.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līgumcena bez Pievienotās vērtības nodokļa 21% ir _____________ EUR (_____________ euro), pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2. Darbu vērtība ir noteikta saskaņā ar lokālo tāmi-piedāvājumu Nr.1 (Pielikums Nr.2) un ir nemainīga visu Līguma darbības laiku.

2.3. Pasūtītājs maksā Darbuzņēmējam avansu 30% apmērā no kopējās Līguma summas 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

2.4. Pasūtītājs maksā Darbuzņēmējam atlikušo summu 70% apmērā no Līguma kopējās summas 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža un rēķina saņemšanas dienas.

- DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

3.1. Darbuzņēmējs apņemas izpildīt Darbus _____________kalendāro dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

3.2. Darbu izpildes termiņš neparedzētu apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Darbuzņēmējam pamatoti traucē paredzētā Darbu izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.

- DARBUZŅĒMĒJA  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Darbuzņēmējam ir pienākums uzsākt Darbus un izpildīt tos pienācīgā kvalitātē un termiņā, kas noteikti šā līguma 3.1.punktā.

4.2.  Par Darbu uzsākšanu, Darbuzņēmējs nekavējoties informē Pasūtītāja noteikto atbildīgo personu, kura norādīta Līguma 5.punkta 5.3.apakšpunktā.

4.3. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Darbu izpildes termiņa pabeigšanas nav parakstījis un nodevis Darbus ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības noslēgt darbuzņēmuma līgumu ar citu Darbuzņēmēju, tādā gadījumā Darbuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītajam visus izdevumus un zaudējumus, kas ir saistīti ar minēto Darbu veikšanu.

4.4. Darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

4.5. Darbuzņēmējam jānodrošina materiāli un iekārtas un darbaspēks, kas nepieciešams darbu izpildei, no saviem līdzekļiem.  Izmantojamajiem materiāliem jāatbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

4.6. Darbuzņēmēja pienākums ievērot būvniecības noteikumus, drošības tehnikas, ugunsdrošības, darba aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. Darbuzņēmējs par šā punkta izpildi uzņemas pilnu atbildību visa šā Līguma darbības laikā.

4.7. Darbu izpildes gaitā Darbuzņēmējs Objektā nodrošina kārtību un tīrību, neatstāj Objektā atkritumus un būvgružus.

4.8. Darbuzņēmējs pilnā mērā ir atbildīgs par zaudējumiem, ko viņš ir radījis Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi, veicot darbus Objektā un garantijas laikā.

4.9. Darbuzņēmējs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai  uzņemas atbildību par objektā piemērotajām celtniecības kvalitatīvām un drošām metodēm.

4.10. Pasūtītājs norīko Darbuzņēmēju par projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Operatīvai tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī  darbu kontrolei, nodošanai pirms  darbu uzsākšanas Darbuzņēmējs nozīmē atbildīgo personu.

4.11. Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

4.12. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei un Darbuzņēmējs garantē civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises spēkā esamību visā Līguma darbības laikā.

- PASŪTĪTĀJA  TIESĪBAS  UN  PIENĀKUMI

5.1. Pasūtītājam   ir   jāpieņem   izpildītie   darbi ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu vai arī iesniegt motivētu atteikumu pieņemt darbu.

5.2. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Darbuzņēmējam netraucētu piekļūšanu darba vietai, pieslēgšanos nepieciešamajām inženierkomunikācijām (par izlietotajiem resursiem maksā Darbuzņēmējs). Pirms darbu uzsākšanai Darbuzņēmējs nodrošina kontrolskaitītāja uzstādīšanu izlietoto resursu uzskaitei, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi. Beidzot remontdarbus, Darbuzņēmējs apņemas nodot kontrolskaitītāja rādījumus Pasūtītāja pārstāvim.

5.3. Operatīvai strīdu, tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī veikto darbu kontrolei, pieņemšanai Pasūtītājs nozīmē atbildīgo personu _________,  tālr._____.

5.4. Pasūtītājs pilnībā  izpilda visas citos šā Līguma punktos  paredzētās saistības.

5.5. Pasūtītājam ir jānorēķinās ar Darbuzņēmēju saskaņā ar šo Līgumu.

- GARANTIJA

6.1.  Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, visu darbu izpildes kvalitāti atbilstoši esošajām normām. Darbuzņēmējs apņemas nodrošināt garantijas servisu.

6.2. Veikto darbu un izstrādājumu garantijas laiks noteikts _______gadi no pabeigto darbu izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. Gadījumā, ja pirms minētā garantijas laika termiņa beigām tiek konstatēti defekti un to novēršana nav iespējama garantijas laika ietvaros, tad garantijas laiks tiek pagarināts par to laiku, kurā Darbuzņēmējs novērš attiecīgos defektus.

6.3.  Gadījumā,  ja 6.2.punktā minētajā garantijas laikā tiek konstatēti veikto darbu trūkumi, nekvalitatīva darba vai izmantoto materiālu pazīmes, vai citi bojājumi, tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā atspoguļo atklātos trūkumus, ka arī šo trūkumu rašanās cēloni, pieaicinot šī akta sastādīšanai Pasūtītāja, Darbuzņēmēja pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus.

6.4. Ja trūkumi nav radušies Pasūtītāja un/vai trešās personas vainas dēļ un/vai nepārvaramas varas dēļ, Darbuzņēmējs uz sava rēķina novērš trūkumus ar Pasūtītāju saskaņotajā laikā, bet ne vēlāk kā 3(trīs) dienu laika no pretenzijas saņemšanas dienas, pēc to veikšanas darbi tiek nodoti  ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

6.5. Ja Darbuzņēmējs no atklāto defektu akta parakstīšanas brīža, 15 (piecpadsmit) dienu laikā nenovērš defektus un nepilnības veiktajos darbos, ieskaitot iekārtas, Pasūtītājam ir tiesības, saglabājot savas garantijas tiesības, novērst defektus un nepilnības ar cita darbuzņēmēja palīdzību. Visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Darbuzņēmēja un/vai Pasūtītājam ir tiesības izmantot garantijas laika garantiju izmaksu segšanai.

- PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties saistībā ar Līguma izpildi, tiek izskatītas Pušu pārrunu ceļā.

7.2. Gadījumā, ja nesaskaņas un strīdi netiek atrisināti Pušu pārrunu laikā, tie izšķirami tiesā saskaņā  ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.3. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

7.4. Ja šī  līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā līguma un atbild par to izpildi ar visu savu  mantu.

7.5. Par darbu pabeigšanas termiņa pārkāpumu Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam  par katru nokavēto dienu nokavējuma procentus  0,1%  apmērā no Līguma summas līdz faktiskai saistību izpildei.

7.6.  Nokavējuma procentu  apmaksa  neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

7.7. Ja Darbuzņēmējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējuma procenti Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par izpildītiem darbiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par nokavējuma procentu summu.

7.8. Darbu apjomi, kas norādīti lokālā tāmē-piedāvājumā Nr.1 (Pielikums Nr.2), Pusēm ir zināmi, pietiekoši un Līguma darbības laikā ir nemainīgi.

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN LĪGUMA NOSACĪJUMU IZMAIŅAS

8.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas līguma slēdzējpuses un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas ar Līgumu saistītos pienākumus un ir parakstīts darbu pieņemšanas-nodošanas akts.

8.2. Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai pusei ir tiesības vienpusēja kārtā nekavējoties lauzt Līgumu, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies tās līgumsaistību neizpildes rezultātā.

8.3. Līgums var tikt mainīts, papildināts, izbeigts vai atzīts par spēkā neesošu, pamatojoties uz  iemesliem, kuri noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, šajā līgumā vai pēc pušu vienošanās. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai rakstveidā un abpusēji parakstīti.

9.CITI  LĪGUMA NOSACĪJUMI

9.1.  Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar tā saturu un pilnīgi vienojušās par visiem Līguma nosacījumiem.

9.2. Pusēm nav tiesību sniegt trešajām personām informāciju, kas tām taptu zināma šī Līguma darbības laikā.

9.3. Puses apņemas 5 (piecu) dienu laikā paziņot viena otrai par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, u.tml.) izmaiņām.

9.4.Visi paziņojumi, vēstules, pretenzijas un cita ar Līgumu saistītā dokumentācija tiek uzskatīta par saņemtu un paziņotu 7.(septītajā) dienā pēc tās nosūtīšanas uz Puses juridisko adresi.

9.5. Ar šī Līguma parakstīšanas brīdi zaudē spēku visi iepriekšējie līgumi attiecībā uz šā Līguma priekšmetu, kas noslēgti starp Pusēm.

9.6. Līgums sastādīts 2(divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam eksemplāram katrai  no Pusēm, abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” reģ.Nr. 41503002485 Liepājas ielā 21, Daugavpils AS Swedbank, kods HABALV22 LV08HABA0551002430596 tālr. 65407260; fakss 654-38872 e-pasts: dzsu@daugavpils.lv ___________________J.Oļenovs z.v. | DARBUZŅĒMĒJS |
| --- | --- |

# Footnotes

Minēto informāciju norāda, jo, saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu.

Papildus skat.: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Piemēram, ēku būvdarbu vadīšanā.